Сводная таблица основных параметров трансиверов для любительской связи на КВ диапазонах

| Марка трансивера | Чувствит. (dBm) На 14 МГц | Блокирование (дБ) (при расстройке кГц на диапазоне) | Динамика (дБ) (при расстройке кГц на диапазоне) | Точка пересечения IP3 (dBm) (при расстройке кГц на диапазоне) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,5 МГц | 14 МГц | 3,5 МГц | 14 МГц | 3,5 МГц | 14 МГц |
|  |  | 5 кГц | 20 кГц | 5 кГц | 20 кГц | 5 кГц | 20 кГц | 5 кГц | 20 кГц | 5 кГц | 20 кГц | 5 кГц | 20 кГц |
| IC-703 | -121/-129 | 95/95 | 127/127 | 95/95 | 121/122 | 78/77 | 93/93 | 76/76 | 89/91 | -14/-21 | 12/1,8 | -14/-21 | 11/1,9 |
| IC-706 MKIIG | -136/-142 | 86 | 125/118 | 74 | 122/120 |  | 89/87 |  | 89/86 |  | -3,4/-13 |  | -1,3/-11 |
| IC-718 | -130/-139 |  | 123/121 |  | 120/119 |  | 88/87 |  | 87/85 |  | 10,4/-2,3 |  | 6,8/-9,3 |
| IC-746 PRO | -132/-140 | 96/100 | 121/124 | 98/100 | 123/125 | 73/76 | 95/97 | 74/75 | 96/97 | -28/-17,6 | 2,6/13,7 | -29/-19,5 | 3,7/13,5 |
| IC-746 | -132/-140 | 88 | 123/121 |  | 122/120 |  | 99/97 | 78 | 99/97 |  | 17/5 |  | 14/4 |
| IC-756 PRO | -127/-136 | 104 | 125/127 |  | 125/127 |  | 92/92 | 80 | 92/95 |  | 4,7/13,5 |  | 4,3/15,4 |
| IC-756 PROII | -132/-140 | 102/100 | 119/118 | 100/97 | 118/116 | 77/77 | 98/97 | 76/75 | 97/95 | -18/-27 | 17/8 | -18/-28 | 20/10 |
| IC-756 | -134/-139 |  | 137/132 |  | 132/129 |  | 101/101 |  | 102/100 |  | 14,7/8,7 |  | 21/10/5 |
| IC-775 | -139/-143 | 104 | 139/135 |  | 137/132 |  | 106/104 | 77 | 106/103 |  | 20/13 |  | 21/12 |
| IC-781 | -137 |  | 134/132 |  | 134/132 |  | 101/97 |  | 102/99 |  | 14/4,5 |  | 19/9 |
| TS-450 | -141 |  | 109 |  | 108 |  | 70 |  | 71 |  | -35 |  | -33 |
| TS-570 | -130/-140 | 87 | 119/114 |  | 115/115 |  | 99/99 | 72 | 98/97 |  | 17/9 |  | 21/9,6 |
| TS-850 | -141 |  | 141 |  | 148 |  | 100 |  | 99 |  | 7 |  | 7,5 |
| TS-870 | -129/-139 |  | 127/124 |  | 127/123 |  | 99/95 |  | 97/95 |  | 18/2 |  | 16/4 |
| TS-940 | -139 |  | 141 |  | 138 |  | 93 |  | 97 |  | -0,5 |  | 6,6 |
| TS-950 | -138 |  | 131 |  | 133 |  | 93 |  | 94 |  | 14 |  | 16 |
| TS-2000 | -129/-137 | 103/101 | 127/124 | 103/98 | 126/121 | 68/68 | 94/96 | 69/67 | 94/92 | -17/-28 | 16/14 | -15/-29 | 19/-4,2 |
| ELECRAFT K2 | -130/-137 | 126 | 136/127 |  | 136/127 |  | 100/95 | 88 | 97/95 |  | 20,9/5,1 |  | 21,6/6,9 |
| ALINCO-DX-77 | -127/-129 |  | 110/109 |  | 112/111 |  | 93/92 |  | 95/94 |  | 12,6/4,5 |  | 17,3/9,5 |
| FT-100 | -131/-136 |  | 114/109 |  | 114/109 |  | 92/90 |  | 95/89 |  | 6,1/-0,5 |  | 12/-0,7 |
| FT-767 | -116/-136 |  | 119/115 |  | 120/117 |  | 86/85 |  | 92/86 |  | 13 |  | 13 |
| FT-817 | -123/-133 |  | 107/106 |  | 106/104 |  | 86/86 |  | 84/86 |  | -3,1/8,2 |  | -5,6/5 |
| FT-840 | -138 |  | 108 |  | 113 |  | 90 |  | 90 |  | -1,9 |  | -1,7 |
| FT-847 | -131/-137 | 82 | 114/109 |  | 114/109 |  | 92/90 | 73 | 96/89 |  | 6,1/-0,5 |  | 12/-0,7 |
| FT-857 | -132/-137 | 94/90 | 109/106 | 94/88 | 109/105 | 67/66 | 88/88 | 66/65 | 87/86 | -18/-25 | 9,2/1,7 | -23/-31 | 4,1/-5,4 |
| FT-897 | -133/-137 | 99/102 | 111/109 | 96/89 | 109/106 | 68/67 | 91/90 | 67/65 | 89/86 | -21/-29 | 5,6/-1,9 | -24/-32 | 1,3/-6,7 |
| FT-920 | -131/-139 |  | 134/129 |  | 131/129 |  | 99/96 |  | 98/97 |  | 17,7/5,3 |  | 17,2/8,9 |
| FT-990 | -126/-137 |  | 138/137 |  | 154/143 |  | 98/94 |  | 98/98 |  | 19/5 |  | 21/10 |
| FT-1000D | -126/-137 |  | 138/137 |  | 154/143 |  | 98/94 |  | 98/98 |  | 19/5 |  | 21/10 |
| FT-1000 MP | -128/-135 |  | 139/138 |  | 137/136 |  | 93,5/91 |  | 96,7/93,5 |  | 35,9 |  |  |
| MARK-V | -127/-136 |  | 129/128 |  | 129/128 |  | 98/94 | 78 | 101/98 |  | 24,3/9,8 |  | 25/17,3 |
| OMNI-6+ | -133 | 119 | 123 |  | 123 |  | 98 | 86 | 97 |  | 12,5 |  | 12 |
| ORION | -128/-134 | 130/127 | 130/128 | 130/129 | 130/128 | 92/94 | 94/95 | 92/93 | 95/94 | 20/10 | 20/10 | 22/11 | 23/13 |
| JUPITER | -135 |  | 113 |  | 123 |  | 87 |  | 85 |  | 11 |  | 7,3 |
| PEGASUS (PC) | -132 |  | 113 |  | 110 |  | 84 |  | 77 |  | 6,7 |  | 7,2 |
| Arganaut-V | -133 | 67 | 112 | 67 | 118 | 61 | 85 | 62 | 85 | -30 | -4,5 | -29 | -3,4 |
| JST-245 | -131/-136 |  | 127/123 |  | 128/126 |  | 97/92 |  | 94/95 |  | 12,3/0,2 |  | 10,1/4,6 |
| Kachina 505DSP | -133/-140 |  | 96/100 |  | 103/103 |  | 98/94 |  | 99/97 |  | 14/1 |  | 15,5/3,5 |

Примечание:1. При составлении данной таблицы использованы данные журнала QST и измерительной лаборатории ARRL

2. В числителе указаны параметры с выключенным предусилителем приемника, в знаменателе - при включенном предусилителе